## Slide 1
FMS RTU UPDATE 시퀀스

## Slide 2
개정 이력
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
0.1 | 2017-07-22 | 초안 | 

## Slide 3
Firmware Server
RTU
Update Client
DB
FMS
Server
Update 전체 시퀀스(RTU 1개 업데이트 과정)
RTU
Client
RTU
OP Server
또는 파일
업데이트 서버 연결 요청
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_REQ
업데이트 서버 연결 전달요청
업데이트 서버 연결
해당 RTU 업데이트 시작 전송
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_START
펌웨어 버전 요청
펌웨어 버전 응답
갱신할 펌웨어가 없을 경우
Firmware Update 완료 요청( 0x 00 05 )
해당 RTU 업데이트 완료
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_END
갱신할 펌웨어가 있을 경우
Firmware Downlod 요청( 0x 00 02 )
해당 RTU 업데이트 상태(파일다운로드상태)
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_DOWNLOAD
Firmware Downlod 응답( 0x 10 02 )
Update 할 Firmware
를 모두 받을 때 까지
예) Update파일이
2개 존재할 경우
해당 과정을 2번 실행함.
다운로드 실패 시
Update 강제 종료 요청( 0x00 04) : 다운로드 실패
해당 RTU 업데이트 종료(다로운드 실패)
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_DOWNLOAD_ERR
Firmware Wirte 시
해당 RTU 업데이트 상태(Write 상태)
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_WRITE,
Update Firmware Write( 0x30 01) :
Firmware Write 실패시
Update 강제 종료 요청( 0x00 04) : Write 실패
해당 RTU 업데이트 종료(Write 실패)
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_WRITE_ERR
Reboot
업데이트 서버 연결
Firmware Update 완료 요청( 0x 00 05 )
해당 RTU 업데이트 완료(정상)
eFT_EVT_FIRMWAREUPDATE_NOTI : eFRIMWATE_END
TCP 센션 종료
Update 전체 시퀀스
Firmware Update 완료 응답( 0x 10 05 )
다운로드 완료 시
Firmware Downlod 완료 요청( 0x 00 03 )
Firmware Downlod 완료 응답( 0x 10 03 )

## Slide 4
Firmware Server
RTU
Update Client
DB
RTU 정보 확보
RTU 리스트 표시
RTU OP Server TCP 연결
if( RTU OP Server TCP 미 연결 시 2회 재 연결 요청 )
Update Client Thread 생성
Update Server연결
if ( Update Server 미 연결 시 2회 재연결 요청 )
Update Server TCP 연결 종료
3초 간격
3초 간격
리스트에 있는
모든 RTU 연결 요청시까지
FMS
Server
Update 서버연결 요청 MSG 전송(0xFF FF)
Update 서버연결 요청 MSG 전송 응답(0xFF FF)
Update 서버 연결 요청 (0xFF FF)
해당 RTU 업데이트 시작 전송( Msg:추후결정)(0x ?? ?? )
Updat 서버 실행
RTU
Client
장애/제어 상태 응답이
올경우 업데이트 중단
RTU
OP Server
또는 파일

## Slide 5
Firmware Server
RTU
Update Client
Update Version 요청 (0x00 01)
Update Version 요청( 0x 00 01 )
Update Version 응답(0x 0 01)
RTU 버전 비교 후
if ( Update 대상 파일이 없을 경우 )
{
Firmware Update 완료 요청( 0x 00 05 )
}
Update Server TCP 연결 종료
if ( Update 대상 파일이 존재 할경우 경우 )
{
}
Firmware Downlod 요청( 0x 00 02 )
FMS
Server
해당 RTU 업데이트 완료(정상)( Msg:추후결정)

## Slide 6
Firmware Server
RTU
Update Client
Firmware Download 요청 (0x00 02, 0x00 03)
Firmware Downlod 요청( 0x 00 02 )
Firmware Downlod 응답( 0x 10 02 )
Update 강제 종료 요청( 0x00 04) : 다운로드 실패
Update 강제 종료 요청 응답( 0x10 04)
Update Server TCP 연결 종료
}
최대 1024byte 단위로 전송
1번 ~ N 시퀀스 번호 부여
if ( Downlod 실패 )
{
Update 할 Firmware
를 모두 받을 때 까지
예) Update파일이
2개 존재할 경우
해당 과정을 2번 실행함.
1개의 파일을 모두 전송 할때 까지
Firmware Downlod 응답 ACK( 0x 20 02 )
최근 받은 1~ N 시퀀스 번호 확인
FMS
Server
해당 RTU 업데이트 종료(다로운드 실패)( Msg:추후결정)
해당 RTU 업데이트 상태(파일다운로드상태)( Msg:추후결정)
Firmware Downlod 완료 요청( 0x 00 03 )
Firmware Downlod 완료 요청응답( 0x 10 03 )

## Slide 7
Firmware Server
RTU
Update Client
FMS
Server
Firmware Write / Update 완료 요청 (0x00 05)
Update File 복사
Main / Sub
Update 정보 전달
RTU
Sensor Manager
Sersor Update File 존재 시
센서 Update
Sensor Update 완료 전달
Firmware Write 시 ( 0x30 01) :
해당 RTU 업데이트 상태(Write 상태)( Msg:추후결정)
Firmware Write 실패시
Update 강제 종료 요청( 0x00 04) : Write 실패
해당 RTU 업데이트 종료(Write 실패)( Msg:추후결정)
Reboot
업데이트 서버 연결
Firmware Update 완료 요청( 0x 00 05 )
해당 RTU 업데이트 완료(정상)( Msg:추후결정)
TCP 센션 종료
Firmware Update 완료 요답( 0x 10 05 )